广东省节能技术、设备（产品）

推荐目录（第五批）

广东省经济和信息化委员会

2013年12月

广东省节能技术推荐目录（第五批）

| 序号 | 节能低碳技术名称 | 适用范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 单位节能量与单位碳减排量 | 体现技术先进性的主要指标 | 目前已推广比例（%） | 至2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的技术条件 | 项目建设规模 | 项目总投资(万元) | 项目节能量（吨标准煤） | 项目碳减排量(tCO2) |  |  |  | 预期推广比例（全行业或全国范围）（%） | 总投入（万元） | 预期可形成的节能能力（万吨标准煤） | 预期可形成的碳减排能力（万吨CO2） |
| 1 | 工业厂房防锈隔热涂料降温节能 技术 | 建材 | 利用反射、辐射原理；隔热降温、节能降耗 | 彩钢板、金属屋面隔热涂装节能降耗 | 24869㎡ | 310.8 | 193 | 414 | 5.95gce/㎡/h；12.75g CO2/㎡/h | 太阳反射比：0.80；半球发射率：0.89 | 0 | 2.3（预计施工总面积450万㎡） | 54000 | 3.58 | 7.67 |
| 2 | 物联网智能路灯控制系统 | 城市道路照明领域 | 使用基于国家标准性指导文件GB/Z 20177的物联网技术将LED路灯、普通高压钠灯路灯，白光钠灯路灯等转化成为智能化的路灯，利用3G或GPRS网络，使分散的路灯成为一个集成的、智能系统，使用大数据处理技术管理路灯，在实现按需照明的同时，实现节能率60%以上，亮灯率>98%，亮度提升10%，节省维护成本40%。 | 城市路灯节能改造、新建城市道路照明项目 | 7379套老旧路灯节能升级改造 | 2213 | 2093 | 4485 | 平均：单位节能量：0.21吨标准煤；平均单位碳减排量0.452吨 | 实现节能率60%以上，亮灯率>98%，亮度提升10%，节省维护成本40%。 | 0.07 | 0.5 | 200000 | 10.5 | 22.58 |
| 3 | 智能集成热湿分控中央空调系统节能技术 | 建筑 | 主要技术特征：1、强化中央空调系统热质传递过程，实现冷冻水能质的梯级利用，完成空气系统的热湿分控，保证室内更高的卫生条件；2、基于系统仿真和能耗诊断系统，实现空调水系统动态质调节和量调节，提高冷水机组运行的COP，节约运行能耗；3、基于在线检测技术和优化算法，实现调节环境温湿度参数的高精度控制，保持室内理想的热舒适环境；4、基于网络技术构建空调系统中各设备的运行监控平台，对系统运行过程实施动态管理。 | 中央空调系统 | 40000㎡/ 4000Rt | 1013 | 926 | 1983.75 | 单位节能量926tce与碳减排量1983.75tCO2。 | 中央空调系统节能比例25%至50%。 | 30 | 80 | 5000 | 0.2199 | 0.4702 |
| 4 | 中央空调节能集成优化管理控制系统 | 适用于各类建筑的中央空调的节能改造 | 采用i-MEC技术将科学管理理念、设备优化和先进控制技术有机融合，结合先进的模块化技术、系统智能集成技术、物联网网络技术，对中央空调系统各个运行环节进行全方位控制，对各设备运行状态、能效进行实时监测，并对冷源系统运行参数进行整体联动调节；采用分布式网络系统，利用无线或现有的供电网络上实现数字信号的传输。 | 1.冷源系统中各设备运行正常；2.冷源设计容量不小于一般设计标准。 | 建筑面积共计50万平方米 | 2733 | 3715 | 9807 | 单位节能量7.43 kgce/m2；单位碳减排量19.6 kgCO2/m2 | 1.可根据建筑空调负荷动态调节冷量供应，并实现末端设备精细化管理；2.多接口多协议远程监控维护，采用电力线及其他物联网网络通信，不需要专门布线；3.网络管理服务器最多可管理200个末端控制器；4.基于人体动态热舒适性理论进行节能。 | 0.08 | 0.40 | 15000 | 3.15 | 7.85 |
| 5 | 新型太阳能光热建筑一体化围护结构系统技术 | 适用于有较大热水需求的公共建筑、工业建筑和住宅小区等，替代传统的建筑外围护结构 | 高效太阳能平板集热器的研究与改进；新型光热建筑围护结构的研发及与建筑的一体化集成；新型光热建筑围护结构系统的测试与应用 | 建筑外围护结构可利用面积充足；可利用用太阳能资源的一、二、三类地区。 | 三个典型项目在建筑立面共设置光热围护构件184块，集热面积331.6㎡ | 124.7 | 73.25 | 156.9 | 单位节能量为0.22tce/㎡·a；单位碳减排量0.47tCO2/㎡·a。 | 光热建筑围护结构的瞬时效率>65%，热损系数<1 2W/m2·℃；结构优化后集热器效率相对原有结构提高3%以上；建筑整体可再生能源利用率提高10%以上；结合辅助热源的光热建筑围护结构系统供应热水温度>55℃；光热构件的使用寿命不低于20年。 | 2 | 20 | 600000 | 35.2 | 75.2 |
| 6 | 低品位热能驱动吸附式制冷技术 | 低品位热能温度高于60℃的场合，如太阳能、蒸汽余热等 | 利用低品位热能驱动吸附式制冷设备工作提供冷量，以热制冷，替代常规电压缩式空调，有效降低制冷设备的能耗，达到节能减排的目的。 | 可燃固体废弃物热处置废热和太阳能光热系统提供高于60℃驱动热源 | 10kW | 30 | 9.6 | 20.5 | 20% | 降低建筑制冷设备电耗，制冷性能系数大0.42，驱动热源温度高于60℃ | 1 | 10 | 8000 | 0.73 | 1.5 |
| 7 | 公共照明智能管理技术 | 交通领域、照明能源监测及管理 | 通过在道路或园区安装智能控制设备，采用来车检测技术、光照传感技术、GIS经纬度定位技术及定时任务控制技术等，根据不同场景需求灵活调节灯具亮度，避免过度照明，实现道路或园区的按需照明和深度节能。 | 普通公路、园区、景观区、码头、广场等城市公共照明场所 | 7531盏路灯改造 | 237 | 670 | 1237.5 | 改造后每盏路灯一年节能量：0.088tce/年；改造后每盏路灯一年碳减排量：0.164 tCO2/年 | 1.具备来车检测深度节能策略，节能率更高；2.采用基于云计算平台管理，支持城市级的路灯统一智能管控。 | 5 | 30 | 15000 | 8.8476 | 16.425 |
| 8 | 利用废蒸汽进行溴化锂制冷节能技术 | 适用于所有外排废蒸汽压力为(0.1～0.5)MPa的企业 | 1、将回收废蒸汽优先用于中央空调溴化锂制冷机的气源，控制车间或办公室的温湿度余下废蒸汽用于锅炉给水加热、除氧器给水除氧。2、将含杂质的废蒸汽通过汽水分离装置和过滤装置过滤处理后，利用回收的蒸汽用于补充溴化锂制冷机的气源，提高机组的制冷量，用于控制车间或办公室的温湿度。3、废蒸汽回收利用，改变传统回收和排凝方式，系统无疏水，排凝调温、调压设备热源全部回收。 | 适用于所有外排废蒸汽压力为(0.1～0.5)MPa的企业。 |  | 1000 | 3683.25 | 无 | 3683.25吨标准煤 | 安装4台溴化锂吸收式蒸汽制冷机对外排废蒸汽进行吸附回收，将进出冷水温度控制在(7～10)℃，制冷后的蒸汽冷凝水90℃全部回收到锅炉除氧器，达到蒸汽热焓和冷凝水全部回收的目的。 | <5 | 50 | 1000 | 视推广范围而定 | 无 |
| 9 | 中央空调冷却水在线阻垢除垢灭藻技术 | 工业、商业、其他 | 制造一个氧化反应和还原反应分别进行的环境。使得循环水中的成垢离子Ca2+，Mg2+，CO32-,SO42-等形成垢类在水处理设备预先析出，并自动排出，从而避免了在换热器上形成污垢。同时在此过程中，产生杀菌物质，杀灭藻类，防止生物污染。 | 所有非饮用水的硬度降低、低浓度有机污染物处理 | 2600m3/h | 96.8 | 180.369 | 386.505 | —— | 节能量和减碳大于所有同类技术 | 10 | 30 | 3000 | 0.9284 | 0.6963 |

广东省节能设备（产品）推荐目录（第五批）

| 序号 | 节能低碳技术名称 | 适用范围 | 主要技术内容 | 典型项目 | 单位节能量与单位碳减排量 | 体现技术先进性的主要指标 | 目前已推广比例（%） | 至2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 适用的技术条件 | 项目建设规模 | 项目总投资(万元) | 项目节能量（吨标准煤） | 项目碳减排量(tCO2) |  |  |  | 预期推广比例（全行业或全国范围）（%） | 总投入（万元） | 预期可形成的节能能力（万吨标准煤） | 预期可形成的碳减排能力（万吨CO2） |
| 1 | 电磁加热技术（电磁大锅灶） | 商用厨房领域 | 将工频交流电整流为直流电，然后再通过桥式逆变器，将直流电逆变变为20KHz的高频交流电。高频交流电通过电磁感应，直接在锅体上形成涡流加热 | 380V电源，足够的电容量 | 后厨所有烹饪设备 | 30 | 325.5 | 520 | 单位节能量：9.71gce/RMB；单位减排：10.4KgGO2/RMB1000 | 能效＞90% | 2 | 10 | 2200 | 117 | 187 |
| 2 | 超低浴比高温高压纱线染色机（浴比1:3）高效节能节水染整装备 | 适合纺织印染行业纱线、棉纱、羊毛、化纤、等织物染色 | 应用该项新技术的染整装备，浴比低至1:3，采用离心泵和轴流泵的三级叶轮泵和短流程冲击式脉流染色技术，实现低浴比高效率染色。2．关键核心技术：（1）离心泵和轴流泵的三级叶轮泵染色技术；（2）短流程冲击式脉流染色技术；（3）可调流调压纱架装置。 | 适合纺织印染行业纱线、棉纱、羊毛、化纤、等织物染色。 | 31台超低浴比高温高压纱线染色机技术改造项目 | 1550 | 18542 | 47473 | 单位节能量：节省水205立方米/吨纱线,节省电235kWh/吨纱线,节省蒸汽3201kg/吨纱线，单位节能量合计折合成标准煤：节省0.513tce（吨标准煤）/吨纱线。单位碳减排量：碳减排量1.31tCO2/吨纱线。 | 染纱工艺周期时间由原来8-14小时缩短到5-8小时，比传统染机提高产能效率25%以上。实现1公斤纱锭染色仅需要3公斤水（1：3）的超低浴比 | 1 | 15 | 60000 | 173 | 443 |
| 3 | 立体卷铁心变压器 | 电力行业10kV～35kV电压等级变压器 | 将传统变压器铁心平面结构改进为三角形立体结构，使变压器三相磁路平衡，缩短磁路、减少磁阻和消除磁通饱和区，从而达到节能和省材效果。 | 改造或 新建 | 改造11台高损耗变压器，容量总计为6535kVA。 | 75 | 97 | 207 | 8.8tce/台·年，18.8tCO2/台·年 | 与传统平面叠片铁心变压器相比，空载损耗下降20%～50%，同时节省硅钢片用量25%～30%，节省铜用量5%～8%。 | 10 | 20 | 382500 | 50 | 106 |
| 4 | 大容量高性能特种工业电源 | 直接应用于大功率（100KW-1MW）有色金属冶炼、电化学等特种高耗能工业领域（电解、电镀、电泳、氧化、着色等），关键技术可推广应用于电力传动、UPS、材料加工、通信等众多工业领域。 | 2000A/15V-80000A/15V系列高频工业电源优化及产业化。 | 用于电子铜箔、覆铜板和印制电路板等生产和加工用专用电源。 | 依据生产加工厂电源容量定：8000~20000安产品 | 仅需改造电源设备，每套平均20万元 | 157.2 tce/年 | 105.4吨/年 | 7.86tce/台.年；5.27吨/台.年 | 效率(88.16%)；功率因数(0.917) | 开始 推广 | 15 | 5000 | 5 | 3.35 |
| 5 | 一种旋转式全自动铝棒加热炉 | 主要应用于铝棒挤压前对其进行加热的铝棒加热炉 | 1、封闭式内循环理论的研究；2、高保温性炉体结构设计 | 适用在B1-3.5D型智控高节能铝棒炉 | 共购置5台B1-3.5D型智控高节能铝棒炉 | 250 | 1500 | 3960 | 每台铝棒加热炉每年可节约300吨标煤，碳减排量为792吨 | 1、相比链式慢速铝棒加热炉节能≥80%；2、热能利用率≥80%；3、铝棒加热单位耗能≤25㎏标煤/吨 | 10 | 45 | 9925 | 11.1 | 29.3 |
| 6 | HR-50型农产品热泵干燥设备 | 农业 | 采用热泵除湿；闭式循环干燥方式，节约运行费用；无废气废热，无噪间污染，环保。 | 适用于易燃易爆物料、有害有毒物料、易氧化物料、需回收香气等易挥发成份的物料。 | 200 m2 | 12 | 588 | 1.26 | 588吨标准煤，碳减排量1.26 (吨CO2) | 干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养成分损失少，储存期长 | 10 | 15 | 1200 | 58.8 | 126 |

# 工业厂房防锈隔热涂料降温节能技术

一、所属行业：建材

# 二、技术名称：工业厂房防锈隔热涂料降温节能技术

三、适用范围：大型工厂的厂房，办公室、仓库等的屋顶及墙面；石油储罐、化工管道、粮库储罐、移动油罐车和溶剂罐车等的表面；大型集装箱、冷库、冷冻运输车、公共汽车、船舶的表面；居民住宅的屋顶及墙面；大型停车库顶棚；歌剧院、电影院、会展中心等大型公共场所的屋顶及墙面；大型超市的屋顶及墙面；高档办公楼的屋面；大型企业的职工宿舍的屋面。

四、技术内容：

# （一）基本原理

# 引进和采用国际先进的BOTNY反射隔热涂料配方、工艺和经验；采用国内外质量稳定，技术先进的高档原材料。该涂料采用进口有机硅丙烯酸合成树脂乳液为基料，利用特种材料组合形成高太阳热反射漆膜，包括合成树脂乳液、颜料、填料、辅料、助剂等，符合高档建筑用涂料，同时起到了极佳的降温隔热作用。

# （二）关键技术

采用高档有机硅丙烯酸合成树脂乳液体系为基料，配以国内外先进的乳液和红外线反射比很高的颜料以及其他进口材料、助剂等。应用面广：可应用大多数的基材的表面，其中包括混凝土，砖瓦，复合水泥，镀锌铁皮，复合木材，塑胶等材料。

更优异的隔热功能：有效抑制太阳热辐射热和其它热源的红外辐射，总隔热效率达95％以上。更高的太阳光反射比0.9以上和半球反射率0.89以上；隔热效果更佳，经济效益和附加增值更优；防止建筑物大量吸收热能，达到了降低室内温度的目的。

# 五、主要技术指标：

BOTNY反射隔热涂料具有:

- 显著的节能效果

  - 通常情况下,建筑物外表面降温可达10 ℃ - 25 ℃；内部可达隔热降温幅度为 5 - 12℃。

  - 大大减少隔热降温能耗, 节电达到25%以上。

  - 热反射隔热涂料体系导热系数只有0.032W/m.K,远远小于国家建筑保温隔热材料标准导热系数(λ)≤0.23W/(m.K)的要求。

- 冬暖夏凉,大大提高居住和工作环境的舒适度.

- 无毒无害,安全,环保,具有BOTNY品质保证

- 涂料寿命：长达10年以上。

# 六、技术鉴定情况：

通过国家化学建筑材料测试中心检测。

七、典型用户及投资效益：

典型用户：广东欧亚包装股份有限公司铁皮屋顶隔热涂装工程。

建设内容：对现有仓库及生产铁皮屋面约18238㎡面积，采用工业厂房防锈隔热涂料，使用高压清洗机、除锈砂轮机、无气喷涂机等进行施工。

# 项目建设期20天，投资额228万元。该项目竣工后，可节省用电45万度/年；没有二次污染，减少不可再生资源的浪费真正做到节能环保，减排降耗。

# 八、推广前景和节能潜力：

据美国一家公司测算使用太阳热反射涂料，可以节省20—45%的空调费用。根据测试和实际应用，温度每降低1°C，可以节省电能8%以上。若以一个2000平米的工作场所计算，夏季以每天开放8小时计算，耗电量在1132.8度左右，每度按1.30元计算，每天电费为1472.64元；按照本次实测室内温度降低6°C计，可节省48%电能，每天可节约电费706.87元，全年空调使用160天，则是113098.8元，按3年使用期计算总计可节省电费3392965元，不包括带来的其他经济效益，推广前景广阔。

# 物联网智能路灯控制系统

一、所属行业：照明行业

# 二、技术名称：物联网智能路灯控制系统

三、适用范围：城市道路照明领域

四、技术内容：

# （一）基本原理

物联网智能路灯系统是一个三级架构的系统：智能单灯控制器，路灯区域控制器和系统中心控制软件。智能单灯控制器的电能利用率>90%。每个智能单灯控制器中集成有一个GB/Z 20177协议的电力线载波通信芯片。路灯区域控制器通过电力线载波与每一个智能单灯控制器进行双向数据通信。路灯区域控制器和系统监控中心软件使用公共网络（GPRS，3G，以太网，WiFi等）进行双向数据通信。系统中心软件能够根据时间、天气、光照度等，控制路灯并实现按需照明。系统中心软件实时获取每一个路灯的运行数据，根据报警情况，自动生成维护工程单，由维护人员进行针对性维护。

（二）关键技术

物联网智能路灯节能控制系统构筑一个采用云数据处理技术的信息采集与控制、传输和智能处理的三层架构，实现路灯用电信息的采集与路灯控制、路灯用电环境（包括亮度、车流、雨雪等）信息采集和智能中心监控。

关键技术主要如下：

1）云数据处理技术应用到路灯系统中；

2）使用基于国家标准性指导文件GB/Z 20177的物联网技术的智能型路灯灯具；

3）利用3G或GPRS网络，使分散的路灯成为一个集成的、智能系统，使用大数据处理技术管理路灯，在实现按需照明的同时，实现节能率60%以上，亮灯率>98%，亮度提升10%，节省维护成本40%。

（三）工艺流程

五、主要技术指标：

# 1、采用物联网智能路灯控制系统节能改造实现节能率60%以上；

# 2、改造后照明效果在满足国家照明标准前提下提升10%；

# 3、保证亮灯率>98%；

# 4、节省项目维护成本40%以上。

六、技术应用情况：

# 该技术已经在广东东莞、广州、中山、佛山、浙江宁波、湖北等地安装事宜，共计25个项目计7万套以上路灯。其中东莞长安镇路灯节能改造项目被评为2010年中国节能服务产业优秀示范项目，莞深高速路灯节能改造项目被评为2011年合同能源管理优秀示范项目、广州开发区路灯节能改造合同能源管理项目被评为2012年合同能源管理优秀示范项目。莞深高速路灯节能改造项目被评为2011年中国节能协会节能技术优秀示范项目，2011年广东省节能技术应用十佳项目，入选2011中国物联网优秀应用案例等多项荣誉。“物联网智能路灯控制改造应用”入选《广东省加快发展物联网建设智慧广东的实施方案》重点项目。东莞市长安镇节能减排项目获得2013年东莞市节能与循环经济资金财政奖励、东莞市望牛墩镇节能改造项目获得2012年度合同能源管理财政奖励资金补贴。七、典型用户及投资效益：

东莞市长安镇所属公共路灯节能改造：长安镇全镇共有路灯约7379盏，改造方式为荣文采用EMC模式，选用了PH268、CI100、TH468、AB168、YAD910、YAD930、YAD940、TUL710八款高效节能灯具将所有路灯、庭院灯进行更换并优化，同时在原有电箱的基础上加装物联网智能路灯控制基站，建立全生命周期节能监管服务平台。项目投资2213万元，工期30天，项目改造后亮度提升10%以上、亮灯率98%、节能60%以上，年节电598万千瓦时，获得节能收益539万元（广东道路照明当前电费按0.9028元/度计算），减少二氧化碳排放4485吨。

# 智能集成热湿分控中央空调系统（艾科玛）节能技术

一、所属行业：测控开发

# 二、技术名称：智能集成热湿分控中央空调系统（艾科玛）节能技术

三、适用范围：商业建筑，办公楼和工业厂房，以及博物馆和医院等公共建筑电制冷水冷空调系统

四、技术内容：

# （一）基本原理

本技术基于传热传质与流体流动的基本原理，强化新风处理设备的除湿性能，通过分析大型公共建筑的热湿负荷性能，实现热湿负荷的独立控制。其次，在对系统调节对象的外部环境、内部参数及系统运行状态进行实时监测的基础上，利用能源管理与能耗诊断系统对中央空调系统运行过程中各用能设备的能效特性进行实时评价，并以此作为基础实现冷冻水系统质与量的动态调节，获得系统最佳运行控制模式，提高冷水机组热力完善度，在满足被调环境热舒适条件下降低系统的能源消耗量。最后，通过中央空调节能技术的集成，提高系统整体运行能效比。

（二）关键技术

1、被调建筑动态热湿负荷特性技术

温湿度独立调节中央空调技术与传统的热湿耦合处理不同，其核心是利用新风承担系统全部湿负荷，室内设备干工况运行，因此其对相应的空气处理设备及冷水机组的出水有较严格的要求，如系统运行不当，极易造成室内湿度满足不了要求而使系统运行出现问题。

（1）典型建筑动态热湿负荷特性研究

要实现空调房间的热湿分控处理，必须研究建筑的动态热湿负荷特性，不同类型建筑其动态负荷特性有较大差异，对热湿分控系统的设计及空气处理设备要求也不相同。

本技术首先对被调建筑的空调负荷进行分项分析，掌握其负荷各分项构成的动态变化特点，针对温湿度独立控制的技术要求，研究相适应的空气处理过程，为系统设计提供技术支撑。

（2）冷水机组出水温度预测模型

温湿度独立调节技术的节能潜力体现在其对新风露点的实时控制。本项目在对空调房间动态热湿负荷特性研究的基础上，结合室外空气（新风）状态，对系统新风量进行优化设计，获得最佳新风露点值，并在此基础上建立冷水机组出水温度预测模型，为中央空调控制技术提供技术支持。

2、温湿度独立调节中央空调系统运行特性技术

在对典型建筑（以工厂、商场、写字楼、宾馆等为例）动态热湿负荷特性及现有空调系统形式研究的基础上，构建基于不同热湿负荷特征的“温湿度独立调节”中央空调系统，并对系统的适应性进行分析评价。通过研究，获得各类型建筑温湿度独立调节空调系统设计方法。

3、空气处理设备的传热传质强化技术

在对建筑动态热湿负荷特性研究基础上，根据温湿度独立调节技术的运行工况要求，强化空气处理设备的传热传质过程，运用数值传热学的原理和方法建立空气处理设备传热传质模型，在数值模拟的基础上设计满足系统要求的新型空气处理设备，并制作实验样机，利用焓差法表冷器实验测试平台对其空气处理性能进行实验测试，在对实验测试结果进行分析的基础上，对数值模型进行修正和完善，设计新型空气处理设备。

4、基于温湿度独立调节技术的冷水机组动态调节模式及方法

冷水机组在中央空调系统能耗结构中占60-70%的份额，因此，必须降低冷水机组的运行能耗。本技术从改善冷水机组运行过程的热力完善度出发，在温湿度独立调节运行模式下，冷水机组供冷负荷随建筑物需求的动态变化规律及相应能耗特性，以冷水机组综合性能系数为目标函数，冷冻水、冷却水系统变水温调节、变流量调节对机组能耗的影响规律，并对可调变量进行优化，获得冷水机组动态调节模式和方法。

5、基于温湿度独立调节技术的中央空调节能技术集成方法

目前，中央空调节能技术较多，但这些技术大多是单独应用在某一工程中，本技术结合温湿度独立调节技术的特点，对现有中央空调系统节能技术进行分析，对适宜的节能技术进行技术集成，对空调系统进行运行优化，包括：

（1）研究冷却塔直接供冷技术：根据温湿度独立调节技术的特点，结合气象参数，研究在过渡季节及冬季，利用冷却塔直接供冷技术的运行模式及节能潜力，对自然冷却条件进行定量分析。

（2）输配系统的变频调节技术：根据温湿度独立调节技术的特点，研究冷冻水系统及冷却水系统变频调节运行模式及节能效果评价。

（3）过渡季节全新风运行模式：根据温湿度独立调节技术的特点，结合气象参数，研究过渡季节全新风运行模式及节能潜力，对全新风运行条件进行定量分析。

通过上述情况，采取综合节能措施提高空调系统综合的COP值，达到节能目的。

6、中央空调系统能源管理与能耗诊断系统技术

虽然空调系统有多种形式，但从能流结构来看，整个系统都由若干单元设备组成，各单元设备依靠流体输配管网互相连接并进行能量和质量的传递，各单元设备的工作依靠热力系统状态参量互相耦合。本技术基于“温湿度独立调节”中央空调系统模式，以模块化结构建模思想建立各单元设备的数理模型，然后从系统角度出发，构建考虑多变量因素的空调能量系统综合模型，各单元设备之间依靠热质传递过程互相耦合。在系统集成建模的基础上对空调系统进行系统仿真，研究影响系统能耗的相互关联诸因素，并对相关因素进行解耦，研究最佳控制模型，寻找降低系统能耗的途径和方法。在上述所述的基础上，整合能源管理和能耗诊断系统，用于中央空调系统动态运行调节与优化，提高系统运行效率。

# （三）工艺流程

五、主要技术指标：

基于冷冻水分级利用的温湿度独立调节空调系统的主要缺点在于系统中的低温冷水机组需要为新风机组提供低至4℃的冷冻水（常规系统为7℃）满足除湿要求，这会造成冷水机组性能系数下降。本技术基于冷冻水分级利用的温湿度独立调节空调系统从传热传质强化基本原理出发对新风处理系统进行性能优化，增强除湿性能，从而实现提高冷水机组的蒸发温度，改善冷水机组运行过程的热力完善度，降低冷水机组的运行能耗，进而开发节能运行控制平台，对空调系统运行过程进行优化控制和动态调节，实现比传统中央空调系统节能20%的目标。

六、技术应用情况：

# 智能集成热湿分控中央空调系统（艾科玛）节能技术已通过广东省经信委技术鉴定（详见附件）。目前主要用户包括寮步镇行政办公楼、东莞彩怡百货、地王广场有限公司、杰群电子科技（东莞）有限公司、东莞联桥电子有限公司等。

# 七、典型用户及投资效益：

# 典型用户：东莞市彩怡百货有限公司。

# 采用智能集成热湿分控中央空调系统（艾科玛）节能技术对商场中央空调进行节能改造。控制系统和控制平台（DCD等），完成商场中央空调系统节能运行控制。对空调末端部分，用增强型15台新风柜加装在原系统的混风柜前，并对冷水系统进行改造。每层设置新回风管道，电动回风阀，将用户回风引入到对应层的新风柜上，在新风口处增设电动新风阀，同时配置相应的传感器和控制器完成检测和调节。对空调系统冷机部分，主机提供BACNET协议的通信接口，实现与控制网络的链接，根据控制需求调整主机相关参数。冷冻水泵和冷却水泵采用变流量调节。项目建设周期1年，投资320万元，空调年耗电量560万kWh,该技术节能率按25%计算，年节电量达到144万kWh，折合标准煤504tce。

中央空调节能集成优化管理控制系统

一、所属行业：空调测控

二、技术名称：中央空调节能集成优化管理控制系统

三、适用范围：建筑领域中央空调的配套和改造

四、技术内容：

（一）基本原理

采用i-MEC技术将科学管理理念、设备优化和先进控制技术有机融合，结合先进的模块化技术、系统智能集成技术、物联网网络技术，对中央空调系统各个运行环节进行全方位控制，对各设备运行状态、能效进行实时监测，并对冷源系统运行参数进行整体联动调节，实现高效节能运行；采用分布式网络系统，根据物联网的理念，利用无线或现有的供电网络上实现数字信号的传输。

（二）关键技术

1.i-MEC = 科学管理(M) + 设备优化(E)+ 先进控制技术(C)；

2.基于人体动态热舒适性理论，同时采用路由优化算法及DSP误码预测纠正算法。

（三）主要技术指标

1.可根据建筑空调负荷动态调节冷量供应，并实现末端设备精细化管理；

2.多接口多协议远程监控维护，采用电力线及其他物联网网络通信，不需要专门布线；

3.网络管理服务器最多可管理200个末端控制器；

4.基于人体动态热舒适性理论进行节能。

（四）工艺流程

五、技术应用情况：

现阶段我国公共建筑中央空调冷源设备大部分依靠操作人员经验及主观判断进行调节控制，属于粗放型管理，难以根据室外气象参数及冷负荷变化进行实时调节，往往导致供冷区域过冷，造成能源浪费或舒适性降低；冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔只能实现简单启停控制，无法根据冷负荷变化进行变频、变流量控制，能源浪费严重；冷源各设备缺乏集成优化管理控制策略，较大影响了冷源设备的整体协调，导致系统能效较低；且中央空调末端设备数量庞大、安装位置分散，未实现联网监测与精细化管理控制，导致各区域空调温度无法监测与调节、存在冷热严重不均匀现象，且难以实现精确控温，严重影响舒适性的同时，造成能源浪费。

中央空调节能集成优化管理控制系统（技术鉴定编号：粤科鉴字〔2007〕34号）可有效解决上述问题，目前基于该技术研发的各类技术产品已在政府机关、商贸酒店、学校、工厂等数十家单位100多栋200万平方米各类建筑的中央空调节能改造中成功应用，取得节能30%以上良好效果，累计为用户节约超亿元。

六、典型用户及投资效益：

案例：华南理工大学南北校区节能改造示范工程。

项目建筑面积约为27.8万m2，投资额1500万元，建设期为1年，年节能约1795标煤，投资回收期2年。

七、推广前景和节能潜力：

该技术适合从供冷期较长省份开始推广，如广东省、海南省等，项目收益显著，推广前景广阔。

新型太阳能光热建筑一体化围护结构系统技术

一、所属行业：光伏行业

二、技术名称：新型太阳能光热建筑一体化围护结构系统技术

三、适用范围：太阳能建筑应用领域

四、技术内容：

# 传统太阳能光热利用以单体太阳能热水器和屋顶光热工程为主，随着建筑物层高的增加和人口的剧增，屋顶成为稀缺资源，增长迅速的能源需求使得面积有限的城市建筑屋顶不足以支持规模越来越大的太阳能光热工程。新型太阳能光热建筑一体化围护结构系统技术所研发的太阳能光热建筑围护结构系统技术已在几项工程中进行了中试应用，取得了较好的经济效益和社会效益。

（一）基本原理

# （1）高效太阳能平板集热器的研究与改进：在已有高效太阳能平板集热器的基础上，对其集热器内部结构及其与主体结构的连接进行深入研究，以更好地将集热器与建筑围护结构融合；

# （2）新型光热建筑围护结构的研发及与建筑的一体化集成：对应用于光热栏板系统、构件式光热幕墙系统和光伏光热幕墙系统的新型光热建筑围护构件的平面内变形能力、抗风压性能、气密性和水密性、水路系统、热工性能、光热组件与结构的连接和系统安全性、稳定性进行设计优化，并在此基础上进行生产制造，反馈至设计环节再优化，确定产品制造的合理工艺流程；针对具体建筑物及自然地理环境的不同，进行热水电控暖气与水路和供暖系统的设计，并与新型光热建筑围护结构产品集成至建筑物，然后对系统的运行进行各项性能测试分析，以不断改进系统的运行质量。

# （3）新型光热建筑围护结构系统的测试与应用：对研发的产品通过热工性能试验、四性试验和工程运行测试获得相关数据，然后对数据进行分析，分析过程和结果以验证系统各项性能的科学性、合理性、稳定性和安全性，通过步骤分解对系统进行有的放矢的改进，在此基础上对系统进行改进；另外一方面利用这些有规律的数据建立数学模型，以指导该系统在其他工程中的应用；完善改进设计和制造的工艺，对构件进行模块化处理，推动其多元化应用。

（二）关键技术

# （1）高效平板集热器的研究与改进；

# （2）新型光热建筑一体化围护结构系统的研发及其与建筑的一体化集成；

# （3）新型光热建筑一体化围护结构系统关键性能的测试与表征。

# （三）工艺流程

五、主要技术指标：

# （1）光热建筑围护结构的瞬时效率>65%，热损系数<1 2W/m2·℃；

# （2）结构优化后集热器效率相对原有结构提高3%以上；

# （3）建筑整体可再生能源利用率提高10%以上；

# （4）结合辅助热源的光热建筑围护结构系统供应热水温度>55℃；

# （5）光热构件的使用寿命不低于20年；

# （6）本项目各子系统个性技术指标如下表所示：

| 系统名称 技术指标 | 光热幕墙 | 光热阳台栏板 |
| --- | --- | --- |
| 抗风压性能(Kpa) | 1.5≤P3＜2.0（2级） | 2.0≤P3＜2.5（3级） |
| 气密性 m3/m·h (10pa) | 可开启部分 | 0.5＜qL≤1.5（4级） | — |
|  | 整体 | 0.5 ＜qL≤1.5（4级） | — |
| 水密性（Pa） | 可开启部分 | 350＜△P≤500 （2级） | — |
|  | 固定 部分 | 700＜△P≤1000 （2级） | 1.25≤ U＜2.00 （3级） |
| 保温性能 （W/m2·K） | 1.25≤ U＜2.00 （3级） | 1.25≤ U＜2.00 （3级） |
| 平面内变形性能 | 1/200≤γ＜1/150 （3级） | 1/200≤γ＜1/150 （3级） |
| 隔音性能 | 25≤Rw≤30（5级） | — |

六、技术应用情况：

# 该技术相关产品已获得多项专利，通过欧盟Solar Keymark认证、中国金太阳认证，经科技成果鉴定，达到国际先进水平；光热建筑构件已通过四性试验检测。但该技术在市场推广过程中潜在的困难是成本较高、一体化形式不够丰富、市场认识较低。

七、典型用户及投资效益：

# 案例：珠海高新区兴业太阳能6#厂房太阳能光热栏板项目。

# 本项目位于珠海高新区兴业太阳能6#厂房东立面和南立面，集热面积14.4㎡，由24块集热面积为0.6㎡的集热器组成。项目工程投资额约为115,811元，按最低设备使用年限15年计算，年分摊成本为7,721元，按商业用电1.2元/度计算，每年可产生的经济效益为：9,766元，项目的投资回收期约为115,811÷9,766=12年。项目的工程投资已除去了安装普通阳台栏板的费用。由于项目中大多数集热器的安装方向为东面，在中午过后基本不会受到阳光的直射，如果安装方向为南向，将大大提高集热器的集热性能，回收期也将缩短。

| 年节标准煤量 | CO2年减排量 | SO2年减排量 | NOx年减排量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.85吨 | 6.1吨 | 0.24吨 | 0.12吨 |

八、推广前景和节能潜力：

# 以太阳能为主的新能源产业正被提升到我国国家战略产业高度，对光伏的发展起到了极大的推动作用，随着我国城镇化建设的深入推进，绿色建筑将加大普及推广力度，将激励太阳能光热产业的进一步发展。

低品位热能驱动吸附式制冷技术

一、所属行业：机械、制冷

二、技术名称：低品位热能驱动吸附式制冷技术

三、适用范围：在厂房建筑等领域，利用低品位热能制冷，降低制冷设备能耗

四、技术内容：

（一）基本原理

# 该技术利用低品位热能驱动吸附式制冷设备工作提供冷量，以热制冷，替代常规电压缩式空调，有效降低制冷设备的能耗。

（二）关键技术

# 主要解决利用低品位热能制冷系统的关键技术和共性技术问题，主要有以下几个方面：

# （1）吸附式制冷设备关键技术研发

# 吸附式制冷设备关键技术是本项目重点研发内容，吸附式制冷技术“以热制冷”替代“以电制冷”，实现空调制冷设备节能减排目的

# （2）低品位热能集热系统的设计；

# （3）吸附式制冷系统辅助设备的设计与优化；

# （4）低品位热能驱动吸附式制冷系统关键技术研发。

# （三）工艺流程

五、主要技术指标：

# 吸附式制冷设备制冷性能系数（COP）≥0.42；

# 吸附式制冷设备驱动热源温度≥60℃。

六、典型用户及投资效益：

# 案例：节能生态智能建筑及园区关键技术研究与工程示范。

# 10kW吸附式制冷设备利用可燃固体废弃物废热和太阳能光热系统低品位热能产生冷量，向园区办公区域提供冷量。项目投资额30万，建设周期3年，节能量9.6tce/年。

七、推广前景和节能潜力：

# 应用于低品位热能温度高于60℃的场合，如制药厂、食品厂、纺织厂等含有丰富蒸汽余热的工厂、适用于空压机、螺杆膨胀机等产生高于60℃废热等场所以及太阳能丰富地区，有较好的推广前景。

公共照明智能管理技术

一、所属行业：照明行业

二、技术名称：公共照明智能管理技术

三、适用范围：交通领域、照明能源监测及管理

四、技术内容：

（一）技术内容

技术方案包括以下几个方面：

1、安装研发的路灯智能控制设备，对灯具进行精细化控制，并通过城市公共照明设施的电力线通信进行远程管理和控制；

2、通过后台管理系统实时监测路灯状况，使线缆漏电等异常情况能实时反馈到维护人员，减少城市路灯因异常故障带来的能源浪费问题；

3、通过后台云平台管理系统定制定时任务，根据道路不同时段的照度需求调节功率，节省用电；

4、通过光智能传感技术，使城市道路灵活根据外界亮度智能调节路灯功率，增强路灯突发应变能力的同时，提高节能率；

5、基于来车检测技术，实现车来灯亮，车走灯暗，使偏远的车流量少的地区满足照度要求的同时最大限度节能。

（二）关键技术

1、单灯控制器和集中控制器间的电力载波通信核心技术问题；

2、基于运动目标检测算法的视频车辆检测核心算法问题；

3、解决系统故障实时报警、预警及其核心模型问题；

4、应用于城市公共照明的云计算SaaS服务模式问题。

（三）工艺流程

该技术涉及硬件研发、通信传输、软件处理等，工艺流程包括智能控制的硬件设备研发，来车视频检测处理流程等。见下图所示：

1、硬件智能控制设备研发工艺流程：

# 图1硬件智能控制设备工艺流程

2、硬件智能控制设备内部结构：

# 图2 集中控制设备结构图

# 图3 单灯控制设备结构图

3、来车视频检测工艺流程：

# 图4 来车视频检测处理流程

五、主要技术指标：

1、二次节能率：35%以上；

2、故障自动上报。故障误报率1%以内；

3、单灯控制成功率99.5%，单灯调光范围：20%-100%；

4、手机遥信、遥控成功率99.5%；

5、车辆检测成功率达到98%以上。

六、技术应用情况：

该技术经广州市科技和信息化局组织的专家评审鉴定（科技成果登记号：市科技局- GK13152），总体技术水平达到国内领先水平，技术同时获得并获得多项国家专利：荣获2012巴塞罗那智慧城市国际博览会创新类决赛奖；荣获2012中国物联网关键技术创新奖；荣获2013工信部智慧城市创新应用。技术中被调节的灯具需要具备pwm或电压调光接口，适合应用于城市公共照明的各个场景，公路、园区、景区、广场、码头等。

七、典型用户及投资效益：

典型案例：东莞凤岗智慧路灯改造工程。对东莞凤岗镇的7531盏路灯改造，将原有的钠灯改造成LED灯，同时在灯具上安装本系统路灯控制设备，并在本单位云平台上部署管理系统，对7531盏路灯进行单灯精细化管理和控制，该工程投资额237万元，改造完成后年项目节能量670吨标准煤 ，年节省电费148万元，投资回收期1.53年。

# 利用废蒸汽进行溴化锂制冷节能技术

一、所属行业：化工行业

# 二、技术名称：利用废蒸汽进行溴化锂制冷节能技术

三、适用范围：适用于所有外排清洁或含杂质废蒸汽压力为(0.1～0.5)MPa的企业

四、技术内容：

# （一）主要技术内容

清洁废蒸汽回收系统：

1、对系统管道进行保温处理，减少热源挥发。

2、将回收废蒸汽优先用于中央空调溴化锂制冷机的气源，控制车间或办公室的温湿度余下废蒸汽用于锅炉给水加热、除氧器给水除氧或食堂、澡堂等生活场所。

3、对溴化锂制冷机使用后的冷凝水进行回收，由于冷凝水不含杂质，可直接输送到锅炉除氧罐，除氧后送锅炉出蒸汽，做到循环利用。

含杂质废蒸汽回收系统：

1、对系统管道进行保温处理，减少热源挥发。

2、将废蒸汽回收系统管道连接到汽水分离罐，对回收的蒸汽进行分离。

3、将回收的蒸汽用于补充溴化锂制冷机的气源，提高机组的制冷量，用于控制车间或办公室的温湿度。

4、对废蒸汽系统的冷凝水（含杂质）和溴化锂蒸汽机使用后的冷凝水进行回收，经过滤后用于工业循环水系统。

# （二）关键技术

1、将回收废蒸汽优先用于中央空调溴化锂制冷机的气源，控制车间或办公室的温湿度余下废蒸汽用于锅炉给水加热、除氧器给水除氧或食堂、澡堂等生活场所。

2、将含杂质的废蒸汽通过汽水分离装置和过滤装置过滤处理后，利用回收的蒸汽用于补充溴化锂制冷机的气源，提高机组的制冷量，用于控制车间或办公室的温湿度。

3、废蒸汽回收利用，改变传统回收和排凝方式，系统无疏水，排凝调温、调压设备热源全部回收。

# （三）工艺流程

清洁废蒸汽回收系统：锅炉蒸汽—硫化机硫化—总排管—溴化锂制冷机制冷换热—车间空调系统。

含杂质废蒸汽回收系统：锅炉蒸汽—硫化机硫化—废蒸汽回收系统管道-气水分离装置、过滤装置--溴化锂制冷机—工业循环水。

# 五、主要技术指标：

安装溴化锂吸收式蒸汽制冷机对外排废蒸汽进行吸附回收，将进出冷水温度控制在(7～10)℃，制冷后的蒸汽冷凝水90℃全部回收到锅炉除氧器，达到蒸汽热焓和冷凝水全部回收的目的。

# 六、技术应用情况：

该技术获得第四届“骏马杯”橡塑工业优秀实用新技术奖；“青岛软控”杯第五届全国橡塑技术与市场研讨会暨中国橡塑行业高峰论坛优秀论文；获得2012年度橡胶行业优秀科技成果一等奖；获得国家知识产权实用新型专利（专利号ZL201120262880.8、ZL201120262374.2、ZL201120262375.7、ZL201120416201.1）。目前仅在广州市华南橡胶轮胎有限公司内使用，适用于所有外排废蒸汽压力为（0.1～0.5）MPa企业。

七、典型用户及投资效益：

典型用户：广州市华南橡胶轮胎有限公司

按公司大胎140万条/年、小胎460万条/年，厂房面积18万平方米来计算，共安装2台单效溴化锂制冷机，2台双效溴化锂制冷机，总投入1000万元。对废蒸汽系统实施改造后，含杂质废蒸汽回收年可节约1809吨标准煤，不含杂质废蒸汽回收年可节约1874.25吨标准煤，合计3683.25吨标准煤。

中央空调冷却水在线阻垢除垢灭藻技术

一、所属行业：中央空调行业

二、技术名称：中央空调冷却水在线阻垢除垢灭藻技术

三、适用范围：工业、商业的空调和其他装置循环水处理

四、技术内容：

（一）主要技术内容

# 技术要素：

# ●电化学物理除垢

# ●臭氧氧化分解低浓度有机物

# ●循环水傻瓜式处理

# ●永保冷却水系统畅通无阻

# ●达标运行 高效节能 容易操作

# 达到的目标：

# ●稳定：防止因腐蚀，水垢等而引起的紧急停车

# ●安全：尽可能不使用对人，环境有害的物质，防止军团菌等有害細菌

# ●低成本：降低排水、药品的成本、节能

# ●使其他节能设施在全生命周期高效运转。

（二）关键技术

# 电子吸附、电化学氧化、旁流过滤

# 1、臭氧(O3)常温常压下是一种淡紫色有鱼腥味的气体，具有很强的氧化能力，其标准氧化还原电位为2．07 V，仅次于氟，能杀灭细菌、病毒等微生物，还能氧化多种有机物和无机物，在水处理中得到了广泛的应用。臭氧与水中污染物的反应极为复杂，主要通过两条途径，即臭氧的直接反应和臭氧分解产生的羟基自由基HO·的间接反应。两者比较，直接反应有选择性，速度慢；间接反应无选择性，HO·(E0=2.8 V)电位高，反应能力强，速度快，可引发链反应，使许多有机物彻底降解。

# 直接反应：污染物+ O3→产物或中间物；

# 间接反应：污染物+HO·→产物或中间物；

# 臭氧在水中可以发生下列反应：

# O3→O+ O 2，O+H2O→2HO·。

# O3可与OH-反应，产生自由基的速度很快，反应式如下：

# O3+0H-→HO2·+O2-；O3+HO2·→HO·+202；

# 2H02·→O3+H2O。

# 产生的HO·具有比O3更强的氧化能力，能使有机物发生反应：

# HO·+RH→R·+H20；R·+O2→RO2·；

# R02·+RH→ROOH+R·；ROOH+·OH→CO2+H20+其他氧化产物。

# 通过以上反应，可将废水中大分子有机物氧化为易生物降解的小分子化合物。按臭氧与有机物反应的难易程度，其氧化顺序为链烯烃>胺>酚>多环芳烃>醇>醛>链烷烃。

# 水体中的色度主要由溶解性有机物、悬浮胶体、铁锰和颗粒物引起。溶解性有机物引起的色度较难去除，致色有机物的特征结构是带双键或芳香环。在臭氧的作用下，这些物质由于其发色基团(芳香基或共轭双键)受到自由基的进攻而解聚。生成了低分子量的有机物，从而导致水体色度显著降低。臭氧可氧化铁、锰等无机有色离子为难溶物，臭氧的微絮凝效应还有助于有机胶体和颗粒物的混凝，并通过过滤去除。废水中的许多有机色素都能被臭氧氧化，使其发色团如重氮、偶氮的一N—N一键断裂，醌式结构破坏而脱色。

# 臭氧可以氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶，也可以直接与细菌、病毒发生作用，破坏其细胞器和核糖核酸，分解DNA，RNA，蛋白质，脂类和多糖等大分子聚合物，使细菌的物质代谢和繁殖过程遭到破坏，还可以侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖，使细胞发生通透性畸变，导致细胞的溶解死亡，并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及细菌病毒代谢产物等溶解变性死亡，从而起到消毒作用。

# 2、电吸附：通过电极作用，使浓度较低的钙、镁离子聚集到阴极区，使其浓度大于溶度积而沉淀析出。在电解质存在的前提下发生的电化学作用产生的氢气和氧气对有机物发生反应，减少有机物污染。

# 3、旁流过滤：有机物降低、粘泥减少，硬垢脱落，再通过旁流过滤设备清除到循环水系统之外，从而实现连续性阻垢、除垢、灭藻功能。

（三）工艺流程

五、主要技术指标：

# 相对于未处理的工业用水、循环水，凉水塔和换热器污垢被清除，使系统换热效率可以提高20—60%。

六、典型用户及投资效益：

# 案例1：广州光华制药厂中央空调循环水处理。

# 600m3/h有机物较高中央空调循环水系统除垢，项目投资16.8万元，建设期3个月，250kw中央空调一年电用量：250×7×30×12＝630,000千瓦时，节电率13.8%，节电630,000×13.8%=86940千瓦时，相当于节约标准煤8.6940×3.5=30.429 tec，投资回收期：2.43年，减少漂水对周围环境的影响、减少添加化学药剂对水体的污染和处理消耗的能源。

# 案例2：广州珠江化工集团溶剂厂。

# 1000 m3/h硬度较高有机化工循环水系统除垢，项目投资30万元，建设期1个月，节约标准煤92.84 吨，投资回收期1.83年。

# 。

# 电磁加热技术（电磁大锅灶）

一、所属行业：商用电器

# 二、产品（设备）名称：电磁加热技术

三、适用范围：商用厨房领域

四、技术内容：

# （一）基本原理

# 将工频交流电整流为直流电，然后再通过桥式逆变器，将直流电逆变变为20KHz的高频交流电。高频交流电通过电磁感应，直接在锅体上形成涡流加热，热效率可以达到90%以上。

# （二）关键技术

# 1、逐频恒功控制的串联感应加热技术；

# 2、双闭环动态锁相稳频技术；

# 3、立体均匀火力技术；

# 4、设备“三防”技术。

# （三）工艺流程

# 1、独立感应线盘组件，集成感应线盘及线盘支撑架、散热风道；

# 2、控制板及大功率控制器件、散热风道系统集成机芯内，显示及操作控制电路通过控制线引出设备外；

# 3、设备外壳全密闭结构。

# 五、主要技术指标：

# 1、热效率达到90%以上；

# 2、宽电压设计：185～255VAC ，EFT 6000V电快速脉冲群测试及浪涌共模及差模4000V冲击，无死机；

# 3、防水等级“IPX4”；

# 4、设备“抛锅”保持正常火力输出。

# 六、技术应用情况：

# 广东美的微波电器制造有限公司的该技术成果已获得高新产品认证证书、专利证书。

# 七、典型用户及投资效益：

# 典型用户：福建武警系统、浙江73021部队、江西省委、大连市委、陕西师范大学、贵阳全家福餐饮酒楼、广州太古汇文华东方酒店、华西村龙希大酒店。

# 商用厨房改造项目中，单位节能量：9.71kgce/千元销售额；单位减排：10.4KgCO2/千元销售额。

# 八、推广前景和节能潜力：

# 假设该技术设备每天使用三个小时，一年使用365天。则每年可节约30万元，节省标准煤31吨，减少二氧化碳排放量53.5吨，适合在商贸酒店领域大力推广。

超低浴比高温高压纱线染色机（浴比1:3）

高效节能节水染整装备

一、所属行业：纺织染整设备制造

二、产品（设备）名称：超低浴比高温高压纱线染色机（浴比1:3）高效节能节水染整装备

三、适用范围：纺织-染整-高端节能装备

四、技术内容：

研发设计超低浴比高温高压纱线染色机，解决传统染色机浴比大、能耗高、排放大等问题。应用该项新技术的染整装备，浴比低至1:3，采用离心泵和轴流泵的三级叶轮泵和短流程冲击式脉流染色技术，实现低浴比高效率染色。

（一）关键技术

（1）离心泵和轴流泵的三级叶轮泵染色技术， （2）短流程冲击式脉流染色技术，（3）可调流调压纱架装置。

（二）工艺流程

采用离心泵和轴流泵的三级叶轮泵和短流程冲击式脉流染色技术，实现低浴比高效率染色。脉流新工艺及其控制方法：“时间脉冲发生器”由计算机按照随机信号发出脉流信号给控制器，以每分钟改变电机16次冲击脉流波动频率进行染色，这个频率变化是在水位允许范围内产生波动。控制器采用理想参考模型（水位调节规律），与变频电机控制超低浴比三级叶轮泵，输出脉流冲击波，理想模型与输出脉流（水泵入口水位）比较得到误差，自适应水位监测水的警戒线给出水位参考辨识，调节变频电机转速达到染色工艺的冲击脉流。染色机理想参考模型是染纱新工艺质量控制规律。根据染色物料分纯棉、人造纤维、化纤三种选定不同染纱工艺规律。冲击式脉流染色可在超低浴比下进行，染液不浸泡纱锭，减少染料助剂用量，纱锭与染液由于不浸泡在水中，减少了纱锭渗透阻力，加快染色交换速度，利于匀染和缩短染纱时间，染液在脉流作用下冲洗纱锭循环，使纱锭和染液的循环频率可由电机转速控制，这就是冲击式脉流染色原理。

五、主要技术指标：

超低浴比高温高压纱线染色机，浴比低至1:3，在同等条件下，耗水量≤45吨/吨棉纱，比传统染机节约80％以上，污水排放量减少80％以上；耗蒸汽量≤2.5-3吨/吨棉纱，比传统染机节约70%以上；耗电量≤350千瓦时/吨棉纱，比传统染机节约42%以上；助剂用量减少46％以上；染纱工艺周期时间由原来8-14小时缩短到5-8小时，比传统染机提高产能效率25%以上。实现1公斤纱锭染色仅需要3公斤水（1：3）的超低浴比。

六、技术应用情况：

# 适合纺织印染行业纱线、棉纱、羊毛、化纤、等织物染色。受全球经济环境的影响，市场处于低迷期，印染企业不景气，该技术设备尚未普遍应用。

七、典型用户及投资效益：

# 佛山市顺德区金丰漂染有限公司31台超低浴比高温高压纱线染色机技术改造项目：年产36158吨纱线，项目节能量18542tce（吨标准煤），项目碳减排量47473tCO2(吨CO2)。

八、推广前景和节能潜力：

# 该设备具有较好的节能效益，同时节水减排效果显著，推广前景广阔。

立体卷铁心结构变压器

一、所属行业：设备制造

二、产品（设备）名称：立体卷铁心结构变压器

三、适用范围：电网及电力用户输变电站

四、技术内容：

立体卷铁心变压器通过采用立体卷铁心结构以及先进工艺技术，使铁心无接缝，磁通方向与硅钢片晶体取向完全一致，三相磁路平衡、磁路长度相等且最短，空载损耗、空载电流及噪音得到最大降低。产品绕组截面为圆形，受力平均一致，且夹件焊接成一休的三角形框架结构，稳定性高、抗短路能力强。产品制造过程中，硅钢材料利用率可达100%，与传统平面叠片铁心变压器相比，空载损耗下降20%～50%，同时节省硅钢片用量25%～30%，节省铜用量5%～8%，是一种生产节材、运行节能的高效双节能变压器产品。

（一）关键技术

1、铁心设计技术

突破变压器铁心平面的设计思维，采用三角形立体结构设计方案，通过对铁心磁通量、损耗、励磁电流、噪音、材料用量等方面进行研究分析，研究出立体卷铁心设计方案。

2、铁心制造技术

包括铁心单框卷制技术，三框拼合技术及铁心退火技术。铁心单框卷制和拼合要确保单框表面倾斜30°，三框才能完全紧密贴合。拼合后需采用立体卷铁心专用绑扎技术对铁心柱进行绑扎。立体卷铁心的退火是为了消除硅钢片在运输、剪切、卷绕时产生的应力，恢复硅钢片固有的电磁特性，因此尤为关键，也最为复杂。

3、线圈设计技术

根据容量及各线圈电压的不同，要合理选择线圈结构形式，才能确保线圈散热性能、抗短路能力以及降低损耗。

4、线圈制造技术

线圈卷绕的紧密程度、换位是否正确、焊接处理是否得当、出头包扎屏蔽处理对线圈性能都有较大影响。

（二）工艺示意图

五、主要技术指标：

与传统平面叠片铁心变压器相比，空载损耗下降20%～50%，同时节省硅钢片用量25%～30%，节省铜用量5%～8%。

六、技术应用情况：

S7以上高损耗变压器一般已经运行超过20年，超出了变压器设计寿命，对电网造成严重安全隐患。虽然已列入淘汰目录多年，但目前全国仍有大约300万台S7以上高损耗变压器在网运行。结合节能产品惠民工程政策，推广一级能效和二级能效节能变压器，该技术设备将加快推广进度。

七、典型用户及投资效益：

江门市高损耗变压器改造工程，改造11台高损耗变压器为S13型立体卷铁心变压器，容量总计为6535kVA。项目投资75万元，建设周期3个月，年节约标准煤97吨，每年可节省电费20万元，投资回收期4年。

大容量高性能特种工业电源

一、所属行业：机电行业

二、产品（设备）名称：大容量高性能特种工业电源

三、适用范围：直接应用于大功率（100KW-1MW）有色金属冶炼、电化学等特种高耗能工业领域（电解、电镀、电泳、氧化、着色等），关键技术可推广应用于电力传动、UPS、材料加工、通信等众多工业领域

四、技术内容：

（一）主要技术内容

# 新一代高性能大功率高频系列（100KW-1MW）直流特种工业电源装备及基于电源装置的通用型工艺过程控制系统及电源信息管理系统。在电路拓扑方面通过应用大功率高频软开关变换技术、多单元/多环组态运行结构、基于双级变换/三级滤波的电路拓扑、电压自驱动同步整流技术、软开关单级功率因数校正技术、Z 源阻抗的逆变技术等技术创新，实现了大容量（最大功率达1.2MW）、高效率（89%）、多特性(智能波形)的电能输出。在系统控制方面，通过多单元/多环组态并联控制技术、智能预估控制技术、全数字化控制技术、CPWM 电磁干扰抑制技术、低压大电流大功率电源的零纹波输出滤波技术、多变量协同控制技术、微电量磁敏传感的电流密度检测技术等技术创新实现了电源装置高精度（≤5‰）、低纹波（≤1%）等高性能的输出特性。整体系统通过多场耦合背景下功率变换器工程可靠性分析及设计方法、新型故障诊断技术、潜电路分析技术等技术创新确保电源装置的工程可靠性。

（二）关键技术

# 多单元/多环组态并联控制技术、双级变换/三级滤波电路拓扑及智能化预估控制策略、多场耦合背景下功率变换器工程可靠性分析及设计方法，全数字化控制、软开关单级功率因数校正、Z 源阻抗逆变、基于潜电路的新型故障诊断、协同控制、基于微电量磁敏传感的电流密度检测、高效电压自驱动同步整流和混沌PWM 电磁干扰抑制等关键技术。

五、主要技术指标：

# 输出特性：直流、交流，正负换向、脉冲、智能波形输出；电路拓扑结构：移相PWM、软开关、两级变换、多单元并联；控制电路：DSP 全数字化控制；LC 输出滤波；风冷、水冷结合；工作频率≥20KHZ，效率86%，功率因数0.93，恒流恒压精度0.37%；比可控硅电源节能20%以上；体积小（同容量可控硅电源的1/4）；重量小（可控硅的1/5）；自恢复，允许带载启停；调节相应速度毫秒级。

六、技术应用情况：

# 通过中国机械联合会科技成果鉴定（JK 鉴字[2011]第2028 号）。可直接应用于大功率（100KW-1MW）有色金属冶炼、电化学等特种高耗能工业领域（电解、电镀、电泳、氧化、着色等），关键技术可推广应用于电力传动、UPS、材料加工、通信等众多工业领域。

七、典型用户及投资效益：

# 案例：山东金宝电子股份公司电子铜箔生箔机改造工程:20KA/8V 高频电源2 套。投资额20万元，节能量7.86吨标准煤。

八、推广前景和节能潜力：

# 该技术设备与目前电镀行业使用的晶闸管整流电源相比，可节能20％以上，对促进电镀行业的节能降耗具有较大的意义。另一方面，本成果可以促进国内工业电源的更新换代，增加产品技术含量，使之具有高效、节能、环保等特性，加强我国大功率电源的国际竞争力，因此具有明显的社会效益。

一种旋转式全自动铝棒加热炉

一、所属行业：有色金属制造行业

二、产品（设备）名称：一种旋转式全自动铝棒加热炉

三、适用范围：铝合金型材加工企业

四、技术内容：

（一）基本原理

# 通过控制系统控制开门气缸打开单个炉门，逐列放入铝棒，启动加热装置加热内炉膛内的空气，通过循环抽风装置将内炉膛内的热空气抽送至炉膛内用于加热置于炉膛内铝棒架上的铝棒，循环气流从循环进气口进入内炉膛进行再加热。

# 工作原理图

# 采用旋转的内炉体与外炉体配合进料出料，可以完全封闭，进出棒门口小并且单个门自动关闭，开门时间短，可以减少95%的对流，密封性能好，炉内的热气极少会散发流失到外界空气中，周围空气温升很小，只有1-2度，厂房内不需要进行降温处理，节约能源达80%以上。炉体为圆筒状，占地面积小，容易实现场地布置。循环热气加热，铝棒加热均匀，永远不会出现过热或不熟的现象。采用PLC系统自控控制，触摸屏操作，便于实现自动化操作和对铝棒加热记忆。可以任意选择铝棒出炉，需要加热多种材质铝棒而先进炉的铝棒未使用完就需要用后进炉的铝棒时，不需要将先进炉的铝棒取出冷却，再取出后进炉的铝棒，而是将其留在炉膛内即可，这样可以节约能源，并改善了操作人员的工作环境。

（二）关键技术

# 1、封闭式内循环理论的研究

# 分析传统铝棒加热炉的加热原理和方法，以能量守恒定律为理论基础，深入研究了炉体保温技术和炉内热循环机理，提出了封闭式热风内循环理论，为本项目提供了技术理论依据。

# 2、高保温性炉体结构设计

# 以全智能控制和高效节能为设计出发点，充分考虑了铝棒传输、热源加热、封闭式炉内热循环、铝棒尺寸规格以及铝棒在炉内的排列方式等因素最终创新设计出内、外双炉膛嵌套组合纵向圆柱体结构。

# （三）工艺流程

| 原材料及半成品 | → | 燃烧系统组装 | → | 传动系统组装 | → | 内部燃烧室组装 | → | 电路组装 | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智控系统安装 | → | 感应系统安装 | → | PLC控制器安装 | → | 防锈 | → | 抛光 | → |
| 油漆 | → | 调试检验检测 |

生产工艺流程

五、主要技术指标：

# 1、相比链式慢速铝棒加热炉节能≥80%；

# 2、热能利用率≥80%；

# 3、铝棒加热单位耗能≤25㎏标煤/吨。

六、技术应用情况：

# 该设备技术专利号：ZL 2011 2 0187456.5，相比传统铝棒炉的价钱较高，推广中市场接受有一定难度。

七、典型用户及投资效益：

# 案例：广东和胜铝业股份有限公司，项目投资250万元，建设周期1年，将原有的传统铝棒加热炉更换为5台新型智控高节能铝棒炉，每台智控高节能铝棒加热炉每年节能300吨标煤，每年节能1500吨标煤。

八、推广前景和节能潜力：

# 使用智控高节能铝棒炉一年每台可以节约300吨标煤，约合33万元的生产成本，碳减排量达792吨，实现了铝棒炉和铝型材加工业能耗水平的提高，适合在佛山、中山等地区广泛推广。

HR-50型农产品热泵干燥设备

一、所属行业：农业

二、产品（设备）名称：HR-50型农产品热泵干燥设备

三、适用范围：适用于印刷品烘干、布料印染烘干、屠宰场、电镀、化工制药、大棚恒温、农副产品类型(烟叶、茶叶、香菇、姜片…)、果品烘干(槟榔、核桃、罗果、红枣…)、陶瓷烘干、木材烘干、种子烘干、药材烘干等领域

四、技术内容：

（一）基本原理

# 运用逆卡诺原理，用电能驱动热泵装置中的构成部件——蒸发器、热泵、冷凝器和膨胀阀，促使工质不断完成蒸发（吸收空气中的热量）→压缩→冷凝→节流→蒸发的热力循环过程。

# 工质被压缩机加压，成为高温高压气体，进入室内侧的换热器(冷凝器)，通过热风的形式使物料中的水分汽化蒸发，蒸发出来的水蒸气由排湿系统排走，系统达到目标温度后并按设定干球温度、 湿球温度要求，由智能控制系统自动化运行达到烘斡物料的目的。

（二）关键技术

采用封闭循环干燥方式适用惰性环境干燥(氮气、二氧化碳、氩气、氦气)，适用于易燃易爆物料、有害有毒物料、有刺激性气味物料、易氧化物料、需回收香气等易挥发成份的物料。

（三）工艺流程

五、主要技术指标：

# 针对不同物料的特性，选择与之匹配的吸收光谱，热效率提高，可节能60-70%以上。

六、技术应用情况：

# 根据应用领域的温度及冷热量需求不同，特种热泵主要应用于各个领域，根据结构原理的不同，特种热泵可以分为三类：高温热水热泵和高温烘干热泵、冷热联供热泵。取得农业机械定型鉴定报告，获取食品干燥专用热泵机组；养殖场恒温专用热泵机组；电镀专用恒温热泵机组；室内泳池恒温恒温热泵机组等40多项专利。

七、典型用户及投资效益：

# 案例：云南土产进出口有限公司昆明茶厂、云南绿臻食品有限公司，替代或改造现有的燃煤、燃油的洪干设备。

八、推广前景和节能潜力：

# 传统烤房均采用人工燃烧材料加温，需要大量的劳动力采购或加工燃料，而热泵烤房采用自主升温曲线系统，无需人工干预，同时可以一人看管多栋烤房；传统烤房利用可燃性材料烘烤，排放一氧化碳等有毒气体，危害人体健康，该HR-50型农产品热泵干燥设备在整个过程当中，实现零排放；传统烤房均采用人工燃烧束控制温度，受烟农的烧火技衍，生理特征、燃烧质量和加工质量等因素而达不到烘烤技术要求，该设备可以精确控温达到±1℃。该设备环境效益显著，可成为农产品加工企业新的经济增长点。

# Text boxes

冷水机组（高温）

冷水机组（低温）

新风机组

新风机组

末端设备

末端设备