广东省千家重点耗能企业

能源利用状况公报

（2008年）

广东省经济贸易委员会

广东省统计局

二○○八年十二月

# 前  言

工业企业能源消费量占全省能源消费总量的67%左右，是我省能源消费大户。为强化工业节能，突出重点，我省于2006年启动了“双千节能行动”，即千家企业“十一五”期间实现节能一千多万吨标煤。千家企业2007年综合能源消费量占规模以上工业综合能源消费量的59.3%，相当于全省能源消费总量的35.9%，分布于电力、建材、石油石化、钢铁、造纸、纺织等行业。“双千节能行动”的主要目标是：千家企业“十一五”期间实现单位工业增加值能耗比“十五”末总体降低16%，主要产品单位能耗达到本世纪初国际先进水平。

开展“双千节能行动”，对于加强企业节能管理，促进企业节能技术进步，提高能源利用效率，减轻环境污染，缓解我省能源瓶颈制约，实现“十一五” 节能目标以及我省经济又好又快地发展都具有十分重要意义。

为反映千家企业2007年能源利用状况，使有关方面了解“双千节能行动”进展情况，在广东省统计局统计数据、各地市千家企业能源利用状况汇总分析报告、省监管（含国家监管）重点耗能企业能源利用状况报告的基础上，委托广东省节能中心核对了地市和企业上报的相关数据，并对千家企业的能源消费状况、单位产品能耗指标水平及能源管理情况等进行分析汇总，现将结果予以公报。

# 一、千家企业能源利用状况

## （一）能源消费结构。

### 1．能源消费情况。

2007年，千家企业能源消费总量为7865.19万吨标准煤，比2006年增长3.8%，能源消费量相当于全省能源消费总量的35.9%，占规模以上工业综合能源消费量的59.3%。

### 2．能源消费地区构成。

千家企业能源消费总量排在前5位的地区分别依次是广州、东莞、茂名、佛山和深圳。

表1-1 千家企业分部分地区能源消费情况表

| 序号 | 地区 | 能源消费总量（万吨标准煤） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006年 | 2007年 | 增长率（%） |
| 1 | 广州 | 1474.40 | 1561.01 | 5.87 |
| 2 | 东莞 | 972.27 | 934.80 | -3.85 |
| 3 | 茂名 | 750.18 | 810.73 | 8.07 |
| 4 | 佛山 | 683.78 | 692.99 | 1.35 |
| 5 | 深圳 | 530.39 | 589.62 | 11.17 |
| 6 | 韶关 | 582.89 | 586.22 | 0.57 |
| 7 | 江门 | 468.83 | 550.30 | 17.38 |
| 8 | 清远 | 384.61 | 424.56 | 10.39 |
| 9 | 珠海 | 291.34 | 300.63 | 3.19 |
| 10 | 梅州 | 287.40 | 285.04 | -0.82 |
| 11 | 湛江 | 267.57 | 265.32 | -0.84 |
| 12 | 云浮 | 263.76 | 238.51 | -9.58 |
| 13 | 汕头 | 195.94 | 190.56 | -2.74 |
| 14 | 中山 | 165.12 | 164.19 | -0.56 |
| 合计 | 7576.46 | 7865.19 | 3.81 |

### 3．能源消费行业构成。

2007年，千家企业综合能源消费量前四位的行业是电力、建材、石油石化、冶金等四个行业，占千家企业能源消费量的83.61%。

表1-2  千家企业能源消费分行业构成表

| 行业 | 2006年 | 2007年 |
| --- | --- | --- |
|  | 综合能源消费量(万吨标准煤) | 占千家企业能源消费量的比重（%） | 综合能源消费量(万吨标准煤) | 占千家企业能源消费量的比重（%） |
| 电力 | 3550.01 | 46.86 | 3567.47 | 45.36 |
| 建材 | 1184.84 | 15.64 | 1214.89 | 15.45 |
| 石油石化 | 898.81 | 11.86 | 1048.72 | 13.33 |
| 冶金 | 667.62 | 8.81 | 704.49 | 8.96 |
| 轻工 | 570.70 | 7.53 | 584.36 | 7.43 |
| 纺织 | 277.12 | 3.66 | 289.17 | 3.68 |
| 化工 | 167.89 | 2.22 | 171.10 | 2.18 |
| 电子 | 98.83 | 1.30 | 111.07 | 1.41 |
| 其它 | 160.64 | 2.12 | 173.92 | 2.21 |
| 合计 | 7576.46 | 100.00 | 7865.19 | 100.00 |

4．能源消费分品种行业构成。

2007年千家企业消耗的主要能源品种是原煤、电力、焦炭、热力、天然气（含液化气）、原油。下图表示这些能源品种在七大行业中的流向。

图1-1：原煤

图1-2：电力

图1-3：焦炭

图1-4：热力

图1-5：天然气（含液化气）

图1-6：原油

## （二）主要产品能耗水平。

### 1．主要产品单位能耗情况。

千家企业主要产品单位能耗指标如表1-3所示。

表1-3：部分行业主要产品单位能耗指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 千家企业2007年平均 | 比2006年下降 | 国际先进水平 | 国内平均水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 485.45 | -0.44 | 642 | 741 |
| 2 | 火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 332.50 | -0.1265 | 312 | 366 |
| 3 | 单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1645.11 | -1.07 | 990(气头) | 1650 |
|  |  |  |  |  | 1570(煤头) |  |
| 4 | 单位纯碱生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 425.12 | -15.09 | 345 | 461 |
| 5 | 原油加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 64.17 | -1.69 | 73 | 104 |
| 6 | 单位乙烯生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 898.63 | -4.89 | 786 | 1003 |
| 7 | 每吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 109.30 | -5.49 | 102 | 156 |
| 8 | 每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 11.49 | -7.31 | 15 | 22 |

主要高耗能产品单位综合能耗指标对比如图1-7至图1-13所示。（本期为2007年，同期为2006年）

单位：千克标准煤/吨

图1-7 吨钢综合能耗

单位：克标准煤/千瓦时

图1-8 火力发电标准煤耗

单位：千克标准煤/吨

图1-9 水泥综合能耗

单位：千克标准油/吨

图1-10 原油加工综合能耗

单位：千克标准煤/百米布

图1-11 百米印染布综合能耗

单位：千克标准煤/吨

图1-12 机制纸和纸板能耗

二、省监管重点耗能企业能源利用状况

## （一）能源消费结构 。

### 1. 能源利用状况报告报送情况。

截至8月25日，省监管的154家企业（含国家监管25家企业）已上报2007年能源利用状况报告的企业130家，未上报能源利用状况报告或者报送报告不符合要求的企业24家（名单见附表）。具体情况详见表2-1。

### 2. 能源消费情况。

2007年，省监管130家企业综合能源消费量为6106万吨标准煤，比2006年减少3.46%，综合能源消费量占全省能源消费总量的28.88%，占工业能源消费量的41.60%。

### 3. 能源消费品种构成。

2007年，省监管130家企业能源消费量中，原煤占44.45 %，电力占1.77 %，焦炭占2.89 %，热力占1.13 %，天然气占1.00%，原油占35.24%，其它能源占13.52 %。

### 4. 能源消费地区构成。

2007年，省监管154家企业能源消费量前六位的地市依次是：广州市、东莞市、茂名市、韶关市、江门市、深圳市，能源消费量占154家企业能源消费总量的72.27%。

表2-1 省监管重点耗能企业能源利用状况报告报送情况表

| 序号 | 地区 | 应报 | 已报 | 未报 | 未交原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 关 停 | 其 它 |
| 1 | 广州市 | 36 | 31 | 5 | 3家 | 1家未报送，1家能耗不足 |
| 2 | 佛山市 | 25 | 16 | 9 | 8家 | 1家报告为旧格式 |
| 3 | 东莞市 | 15 | 14 | 1 |  | 1家未报送 |
| 4 | 深圳市 | 15 | 12 | 3 | 2家 | 1家合并 |
| 5 | 江门市 | 7 | 7 | 0 |  |  |
| 6 | 韶关市 | 7 | 6 | 1 |  | 1家未报送 |
| 7 | 云浮市 | 7 | 6 | 1 | 1家 |  |
| 8 | 中山市 | 6 | 6 | 0 |  |  |
| 9 | 茂名市 | 6 | 6 | 0 |  |  |
| 10 | 清远市 | 5 | 4 | 1 | 1家 |  |
| 11 | 湛江市 | 5 | 5 | 0 |  |  |
| 12 | 梅州市 | 5 | 4 | 1 |  | 1家报告为旧格式 |
| 13 | 珠海市 | 5 | 5 | 0 |  |  |
| 14 | 汕头市 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 15 | 肇庆市 | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 16 | 阳江市 | 2 | 1 | 1 |  | 1家半停产 |
| 17 | 河源市 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 18 | 潮州市 | 1 | 0 | 1 |  | 1家能耗不足 |
| 合计 | 154 | 130 | 24 | -- |

图2-1  2007年130家企业能源消费品种构成

图2-2  省监管130家企业能源消费地区构成比例图

图2-3  省监管130家企业能源消费地区构成图

### 5. 能源消费行业构成。

2007年，省监管130家企业综合能源消费量前四位的行业是电力、石油石化、钢铁、建材等四个行业，占130家企业能源消费量的90.38%。

表2-2  2007年省监管154家企业能源消费分行业构成表

| 行业 | 2006年 | 2007年 |
| --- | --- | --- |
|  | 综合能源消费量(万吨标准煤) | 占130家企业能源消费量的比重（%） | 综合能源消费量(万吨标准煤) | 占130家企业能源消费量的比重（%） |
| 电力 | 3894.66 | 61.58 | 3370.86 | 55.21 |
| 石油石化 | 919.61 | 14.54 | 1129.61 | 18.50 |
| 建材 | 415.48 | 6.57 | 381.58 | 6.25 |
| 钢铁 | 552.45 | 8.73 | 636.54 | 10.43 |
| 造纸 | 200.47 | 3.17 | 216.97 | 3.55 |
| 纺织 | 59.16 | 0.94 | 163.67 | 2.68 |
| 有色 | — | — | 35.66 | 0.58 |
| 化工 | 153.79 | 2.43 | 39.90 | 0.65 |
| 其它 | 129 | 2.04 | 130.96 | 2.14 |
| 合计 | 6324.62 | 100 | 6105.74 | 100.00 |

单位：万吨标准煤

图2-4  分行业130家企业综合能源消费

图2-5  分行业130家企业综合能源消费比例图

### 6. 能源消费分品种行业构成。

2007年省监管130家企业消耗的主要能源品种是原煤、原油、电力、焦炭、热力、天然气(包括液化天热气)等。图2-6至图2-11表示这些能源品种在八大行业中的流向。

图2-6  原煤

图2-7  原油

图2-8  电力

图2-9  焦炭

图2-10  热力

图2-11  天然气（包括液化天然气）

## （二） 主要产品能耗水平。

### 1. 主要产品单位能耗情况。

省监管130家企业主要产品单位能耗指标中，原油加工等单位产品能耗指标接近国际先进水平，水泥、火电单位产品能耗指标好于国内平均水平，但与国际先进水平有一定差距, 钢铁单位产品能耗因工艺流程长短不同，不具有可比性，故不做比较。

表2-3  部分行业主要产品单位能耗指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 130家企业2007年平均 | 比2006年下降 | 国际先进水平 | 国内平均水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 414.29 | -1.7% | 642 | 741 |
| 2 | 火力发电供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 341.75 | 0.05% | 312 | 366 |
| 3 | 原油加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 52.47 | 2.5% | 73 | 104 |
| 4 | 每吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 109.16 | 3.07% | 102 | 156 |
| 5 | 单位印染布综合能耗 | 千克标准煤/百米 | 145.18 | 3.63% |  |  |
| 6 | 吨机制纸板能耗 | 千瓦时/吨机制纸板 | 414.02 | 8% |  |  |

主要高耗能产品单位综合能耗指标对比图（本期为2007年，同期为2006年）。                               单位：千克标准煤/吨

图2-12  吨钢综合能耗

单位：克标准煤/千瓦时

图2-13  火力发电供电标准煤耗

单位：千克标准煤/吨

图2-14  水泥综合能耗

单位：千克标准油/吨

图2-15  原油加工综合能耗

单位：千克标煤/吨

图2-16  机制纸和纸板能耗

千克标煤/百米

图2-17  百米印染布综合能耗

### 2. 2007年节能量。

根据省监管130重点耗能企业能源利用状况报告填报的数据，2007年的节能量为134.41万吨标准煤，占“十一五”规划节能量691.43万吨标准煤的19.45%。石油化工、电力、建材、钢铁、有色和造纸占总节能量的90.4%。

单位：万吨标准煤

图2-18  2007年节能量行业构成图

图2-19  2007年节能量行业构成比例图

## （三） 能源管理状况。

省监管企业绝大多数企业比较重视节能工作，通过节能考核，基本建立健全了节能管理体系和制度，配备有相关管理人员。

多数企业一、二级能源计量比较好，三级计量相对较差，部分企业二级计量比较差。管理制度比较完善的企业，相关基本概念相对比较清晰，填报的数据相对准确，基本掌握本企业耗能设备的利用状况，能够对产品单耗数据的变化进行比较深入的分析。部分企业基础工作比较薄弱，缺少相关统计分析。

## （四） 行业技术装备用能水平。

### 1. 电力行业。

130家汇总企业中，电力企业有53家（其中2家为国家监管企业）。机组类型包括各种类型燃煤火力发电机组、LNG发电机组、垃圾发电机组以及热电联产机组。“上大压小”工作有序开展，节能效果逐渐显现。2007年，电力企业的平均供电煤耗为341.75克标准煤/千瓦时，同比下降0.05%。中小型汽轮机低压缸通流改造、纯凝机组抽汽改造、小油枪点火技术、等离子点火技术、无油点火稳燃技术、系统优化控制等节能技术得到了应用。

### 2. 建材行业。

130家汇总企业中，建材企业有22家（其中4家为国家监管企业）。水泥行业：大型窑外分解新型干法窑生产技术、高效粉磨、高效冷却技术在部分企业得到应用，余热回收利用进一步加强，新建大型生产线大多数将采用纯低温余热发电技术。2007年，水泥行业每吨水泥平均综合能耗为109.16千克标准煤，同比下降了3.07%。玻璃企业：大型优质浮法线生产技术得到应用，部分企业采用全氧、富氧燃烧技术，熔窑的烟气余热回收利用得到提高。陶瓷行业：大吨位压砖技术、高速燃烧喷嘴技术，节能煅烧技术在部分企业得到应用。

### 3. 石油化工行业。

130家汇总企业中，石油石化企业有15家（其中5家为国家监管企业）。常减压蒸馏装置大型化，裂解炉空气预热技术、尾气回收技术得到应用。部分企业开展了尾气回收改造、聚合釜改造、PSA系统改进、MIP技术改造、蒸馏加热炉改造、硫磺回收余热锅炉改造、加氢裂化余热优化利用及节电改造、机泵叶轮改造等工作。2007年，每吨原油加工综合能耗为52.47千克标准油，同比下降2.53%。

### 4. 钢铁有色行业。

130家汇总企业，钢铁企业有6家（其中4家为国家监管企业）。少数企业建立了钢铁生产能源管理中心，炼铁高炉专家操作系统。薄板坯连铸连轧技术、蓄热式加热炉技术、连铸坯热送热装、直送技术、混合料预热、热风点火技术、高炉煤气余压透平发电装置等节能技术以及电炉连续加生铁代替海绵铁工艺在部分企业得到应用。受焦炭质量、矿粉成分变动影响，部分企业工序能耗上升。2007年，钢铁企业平均每吨钢综合能耗为414.29千克标准煤，同比上升了1.79%。

### 5. 造纸行业。

130家汇总企业，造纸企业有8家（其中3家为国家监管企业）。部分企业开展了施胶系统改造、换热设备改造、动力设备变频改造等工作，取得较好的节能效果。2007年，造纸行业平均每吨机制纸板能耗为414.02千克标准煤，同比下降了8%。

### 6. 纺织行业。

130家汇总企业，纺织企业有10家（其中3家为国家监管企业）。高效节能型助剂、多效多级蒸发设备得到应用，部分企业实施了供热系统改造、动力设备变频改造、热水回收等工作。2007年，纺织行业每百米平均能耗为145.18千克标准煤，同比下降了3.63%。

# 《广东省千家重点耗能企业能源利用状况公报》的说明

1. 千家企业能源消费及构成、主要产品能耗水平的数据来源于省统计局。

2. 千家企业、省监管重点耗能企业能源利用状况数据和文字资料来源于能源利用状况报告。

3. 本公报所有内容只涉及千家企业、省监管企业，不代表全省整个行业状况。

4. 公报中主要产品单位能耗指标的国际先进水平和国内平均水平数据来自于国家《2006年千家企业能源利用状况公报》。

附表：

未报送2007年能源利用状况报告的企业名单

| 地区 | 单位名称 | 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 中国石化集团广州石油化工总厂 | 石油石化 |  |
| 广州 | 广东蓄能发电有限公司 | 电力 | 能耗不足 |
| 广州 | 番禺南沙电力有限公司 | 电力 | 关停 |
| 广州 | 广州市西环电力实业有限公司 | 电力 | 关停 |
| 广州 | 广州水泥厂 | 建材 | 关停 |
| 云浮 | 罗定市宏宝水泥有限公司 | 建材 | 关停 |
| 东莞 | 东莞虎门电厂 | 电力 |  |
| 阳江 | 广东春潭水泥有限公司 | 建材 |  |
| 佛山 | 佛山市顺德区华顺发电厂有限公司 | 电力 | 关停 |
| 佛山 | 佛山市沙口发电厂有限公司 | 电力 | 关停 |
| 佛山 | 佛山市顺德区德胜电厂有限公司 | 电力 | 关停 |
| 佛山 | 佛山市顺德区全顺电力厂有限公司 | 电力 | 关停 |
| 佛山 | 佛山市南海里发电业管理有限公司 | 电力 | 关停 |
| 佛山 | 佛山市顺德区西达发电厂有限公司 | 电力 | 关停 |
| 佛山 | 佛山市光明发电厂有限公司 | 电力 | 关停 |
| 佛山 | 佛山市顺德区容桂宏图发电厂有限公司 | 电力 | 关停 |
| 佛山 | 广东省佛山市南海水泥厂 | 建材 | 报告为旧格式重新报送 |
| 地区 | 单位名称 | 行业 | 备注 |
| 梅州 | 广东宝丽华电力有限公司 | 电力 | 报告为旧格式重新报送 |
| 清远 | 广东南华水泥有限公司 | 建材 | 关停 |
| 深圳 | 丰韦工贸有限公司公明分公司 | 电力 | 关停 |
| 深圳 | 深圳市西部电力有限公司 | 电力 | 与妈湾电力合并 |
| 深圳 | 深圳东宝电力发展有限公司 | 电力 | 关停 |
| 韶关 | 韶关市坪石发电厂有限公司B 厂 | 电力 |  |
| 潮州 | 潮州市华丰造气厂有限公司 | 石油石化 | 能耗不足 |